## Slide 1: Navegación autónoma basada en reconocimiento de señales de tráfico
Autor: Francisco Márquez Chaves Email: fran29400@gmail.com
Estudiante Ingeniería Electrónica Robótica y Mecatrónica
Intensificación en Robótica y Automática
Tutor: Federico Cuesta Rojo Email: fcuesta@us.es
Profesor Titular en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
Departamento: Ingeniería de Sistemas y Automática

## Slide 2: índice
      Descripción General.
      Material usado.
      Procesamiento de imágenes.
      Esquema de Control.
      Resultados experimentales.
      Conclusiones.

## Slide 3: Descripción General

## Slide 4: Material usado
Arduino MEGA 2560
Tiene 54 entradas/salidas digitales.
15 de ellas pueden ser usadas como PWM.
16 entradas analógicas.
4 UARTs.

## Slide 5: Material Usado
Arduino Sensor Shield
Placa de expansión para Arduino UNO.
Compatible con Arduino MEGA.
Para cada pin, se tiene alimentación y tierra.
Muy útil si se utilizan muchos sensores.

## Slide 6: Material Usado
HC-SR04
Sensor de Ultrasonido.
Consta de 4 Pines.
VCC: Alimentación.
Trigger: Realiza un envío de una señal ultrasonido.
Echo: Recibe una señal ultrasonido.
GND: Tierra.

## Slide 7: Implementación de componente
HC-SR04
Librería de uso libre NewPing.
Se conecta el pin de alimentación a 5V. El pin GND a tierra.
Trigger y Echo se conectan a cualquier pin digital.
Se hace un disparo de ultrasonido activando el pin Trigger, y se mide el tiempo que se tarda en recibirse la señal mediante el pin Echo.
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (cm) =

## Slide 8: Material usado
Puente H L298N
Tiene 4 salidas para controlar motores.
2 para cada motor.
Podemos alimentar los motores a una tensión y sacar 5 V estables para alimentar el Arduino.
Tenemos 6 terminales de control.
2 para habilitar las salidas.
Las otras 4 sirven para controlar el sentido de giro.

## Slide 9: Implementación de componente
Puente H L298N
Los motores se alimentan a 9,6 V. (4 pilas de 1,2 V)
Se usa la salida de 5 V para alimentar al Arduino.
Se colocan jumpers para habilitar los dos motores.
Con los terminales de control se elige el sentido de giro de cada motor.

## Slide 10: Material usado
Kit de plataforma móvil
Base de metacrilato.
2 ruedas.
2 motores con reductoras.
1 Rueda Loca.
2 encoders digitales.
Tornillos y cables.

## Slide 11: Implementación de componente
Encoder digital
Lecturas mediante interrupciones.
Se han limitado los huecos.
Cada vez que llega una interrupción de lectura, se contabiliza por el Arduino.
La interrupción debe ser configurada previamente.

## Slide 12: Material usado
Raspberry Pi 2 Model B
Procesador ARM Cortex-A7 900MHz.
1 GB de RAM.
GPIO de 40 pines.
4 Puertos USB.
Sistema operativo Debian.
Gran comunidad.

## Slide 13: Material usado
Cámara USB
3.0 Megapíxeles.
Plug and Play.
Resolución: 640 x 380.
Sin necesidad de alimentación externa.
Enfoque manual.

## Slide 14: Material usado
NRF24L01
Módulo transceptor.
Banda 2.4 GHz.
Distancia funcionamiento de 10 a 25 metros.
Bajo consumo y bajo coste.
Fácil de usar.
Mucha documentación.

## Slide 15: Implementación de Componente
NRF24L01
Librería libre llamada: TMRH20.
Raspberry Pi envía código de la señal.
Arduino recibe la información.
Arduino envía confirmación de llegada.
Raspberry Pi recibe confirmación del Arduino.

## Slide 16: Procesamiento de Imágenes: Esquema general

## Slide 17: Procesamiento de Imágenes: Tratamiento de imagen de la cámara

## Slide 18: Procesamiento de Imágenes: Tratamiento de imágenes de muestra

## Slide 19: Procesamiento de imágenes: Comparación de imágenes
Error Cuadrático Medio. (MSE)
Mide la similitud entre dos imágenes.
Calcular la calidad de imagen emitida por televisión.
A menor error, mayor similitud.
Método de la librería skimage.
Índice de similitud estructural. (SSIM)
Es el promedio de los errores al cuadrado.
Muy usado en estadística.
A menor error, mayor similitud.
Se aplica la fórmula.

## Slide 20: Procesamiento de imágenes: Comparación de imágenes

## Slide 21: Procesamiento de imágenes: Comparación de imágenes
Siendo: M1, M2 y M3
Error Cuadrático Medio al comparar:
Original con Giro Izquierda.
Original con Giro Derecha.
Original con Stop.
Siendo: S1, S2 y S3
Índice de Similitud Estructural:
Original con Giro Izquierda.
Original con Giro Derecha.
Original con Stop.
Comparando
con MSE
Comparando
con SSIM

## Slide 22: Procesamiento de imágenes: Experimento

## Slide 23: Esquema de control
Ultrasonido: Se usa para mantener al robot en una distancia de seguridad y para realizar el procesamiento desde una distancia adecuada.
Nrf24l01: Módulo a través del cual nos comunicamos con la Raspberry.
Controlador: Controlador tipo PI.
Encóder: Permite llevar la cuenta de la distancia recorrida por cada rueda.
Puente H: Se encarga de transmitir las señales de control desde el Arduino a cada motor.

## Slide 24: Resultados experimentales
Robot móvil

## Slide 25: Resultados experimentales: giro izquierda 90º

## Slide 26: Resultados experimentales: giro derecha 90º

## Slide 27: Resultados experimentales: señal stop. fin

## Slide 28: Resultados experimentales

## Slide 29: Conclusiones
Robot móvil
Problemas:
  Errores de odometría.
  Error de alimentación.
Posibles ampliaciones:
  Poder dirigirlo de manera remota.
  Recibir órdenes desde un mando de radiofrecuencia.
  Añadir fácilmente más funciones de movimiento.
Procesamiento de imágenes
Problemas:
  Errores de iluminación.
  Errores de ángulo de visión.
  Necesidad de contraste para reconocer señales.
Posibles ampliaciones:
  Añadir servomotor para ampliar ángulo de visión.
  Ampliar número de señales.

## Slide 30
Gracias por su atención
Francisco Márquez Chaves
fran29400@gmail.com