## Slide 1: PROYECTO
AMPLIACIÓN DE ROBÓTICA
GIERM
Francisco Márquez Chaves
Jesús Parra Jaramillo
Marta Salvago Ocete

## Slide 2: ÍNDICE
Introducción.
Realización del proyecto:
  Montaje.
  Pruebas de funcionamiento.
  Programación.
Resultado final.
Conclusiones.

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Objetivo:
  Transmitir desde un PC una trayectoria obtenida por el algoritmo A* en Matlab mediante bluetooth a un robot móvil que ha de realizarla evitando posibles obstáculos.
A*:
  Algoritmo al que se le proporciona
  tanto punto inicial, objetivo, como
  obstáculos y resuelve la trayectoria
  proporcionando un camino óptimo.

## Slide 4: REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Organización:
  Montaje de los componentes del robot móvil.
  Pruebas de funcionamiento:
    Motores y encoders.
    Sensores.
    Bluetooth.
  Programación:
    Movimiento.
    Evitación de obstáculos.
    Seguimiento de trayectoria.
    Transmisión de trayectoria.

## Slide 5: MONTAJE
Dispositivos utilizados:
  Arduino MEGA 2560.
  Bluetooth.
  Puente en H - Weierde l298n.
  5 sensores de ultrasonido.
  Base de metacrilato.
  2 encoders.
  2 motores.
  2 ruedas directrices.
  1 rueda loca.

## Slide 6: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Motores y encoders.
  Control Todo/Nada para comprobar el funcionamiento.
  Configuración del PWM para control en velocidad.
Sensores.
  Configuración de 1 sensor para obtener su rango de medida.
  Implementación de código para lectura simultánea de los 5 sensores.
Bluetooth.
  Configuración del Bluetooth para recepción de datos.
  Prueba de transmisión de datos desde el PC.

## Slide 7: PROGRAMACIÓN
Movimiento:
  Implementación de un controlador PD.
  Variable a controlar: Número de pulsos del encoder.
  4 funciones de desplazamiento:
    Avanzar.
    Retroceder.
    Girar derecha.
    Girar izquierda.

## Slide 8: PROGRAMACIÓN
Evitación de obstáculos:
  A partir de las lecturas de los sensores y de su posición relativa respecto a robot.
  Si supera un umbral de seguridad,
  entra en modo colisión y realiza la
  función pertinente para evitar el
  obstáculo.
  Prioridad de unos sensores frente a
  otros.

## Slide 9: PROGRAMACIÓN
Seguimiento de trayectoria.
  Se ha creado una matriz en la que se guarda el estado y el número de vueltas deseado.
  Mediante las funciones mencionadas previamente, se realiza la trayectoria deseada.
Estado | 0 | 1 | 2 | 3
Función | Avanzar | Derecha | Izquierda | Parar

## Slide 10: PROGRAMACIÓN
Transmisión de trayectoria:
  Implementación de código para configuración del dispositivo.
  Enlace del dispositivo con el PC.
    Configuración del puerto serial en PC.
  Utilización del puerto serial de Arduino
  para transmisión de la trayectoria.

## Slide 11: RESULTADO FINAL
Funcionamiento del robot móvil para una trayectoria dada:
  Sigue correctamente la trayectoria, solventando los posibles fallos de odometría.

## Slide 12: CONCLUSIONES
Errores en odometría a causa de las zonas muertas de los motores.
Reductoras de los motores demasiado pequeñas.
Zona de funcionamiento de los motores a velocidades reducidas muy limitada.
Capacidad de procesamiento del módulo de Arduino muy limitada.
Coste reducido.
Lenguaje de programación sencillo.
Disponibilidad de mucha información en Internet.

## Slide 13: PROYECTO
AMPLIACIÓN DE ROBÓTICA
GIERM
Francisco Márquez Chaves
Jesús Parra Jaramillo
Marta Salvago Ocete